CRNA GORA                       		         		                      Obrazac 9

Ministarstvo finansija             		              	Član 29 Zakona o javnim nabavkama

Uprava za javne nabavke

Naručilac JP“Vodovod i kanalizacija“Kotor

Broj ,1551

Mjesto i datum,12.05.2014.

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11)  JP“Vodovod i kanalizacija“Kotor objavljuje,

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

### ŠOPINGOM 10/14

I  Podaci o naručiocu

Naručilac:

| Naziv javne ustanove: | JP“Vodovod i kanalizacija“Kotor |
| --- | --- |
| Ime i prezime službenika za javne nabavke: | Kašćelan Slavica |
| Adresa i sjedište naručioca: | Škaljari bb |
| Kontakt telefon: | 032/325214 | Broj faksa:032/325214 | E- mail adresa:vodovodnabavka@t-com.me |

II  Mjesto i datum objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom:

Portal Uprave za javne nabavke   www.ujn.gov.me

Dana  12.05.2014.g.

III  Predmet javne nabavke:

(robe

( usluge

( radovi

IV  Opis predmeta javne nabavke:

Opis predmeta javne nabavke: Nabavka  pumpi za PS Plagenti

Potrebno je isporučiti dvije pumpe za kanalizaciju sa zavojno centrifugalnim radnim kolom,bez postolja za zamjenu postojećih pumpi

42122000-0 Pumpe

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

(cjelina

( po partijama (navesti partije)

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

V  Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova:

Potrebno je isporučiti dvije pumpe za kanalizaciju sa zavojno centrifugalnim radnim kolom,bez postolja za zamjenu postojećih pumpi sledećih karakteristika:

-Q=27  l/s ;H=8,5 mvs

- 4KW ;1387 o/min ;U=400 V ; l=8,8 A ;50 Hz ;IP68

-Start:zvijezda/trougao,sa 10 m kabla 10x1,5mm²

-Elektromotor izveden kao potopni motor sa termičkom zaštitom tip Klixon.

-Potis DN 100

-Zavojno centrifugalno radno kolo od GGG60,EN-GJS-600-3

-Kućište pumpi od GG20,EN-GJL-200,sa epoksidnim premazom.

-Ulazni konus od GG20,ENGJL200.

-Vratilo pumpe od čelika legiranog hromom 1.4021, X20Cr13.

-Zaptivač:dvostruko klizni prsten od sicilijum karbida i ugrađenom sondom za detekciju vlage.

-Pumpa treba da se spusti i automatski zabravi na postojeće postolje preko dvije vođice.

Zabravljivanje se vrši preko trapezastog kliznog elementa na kućištu pumpe.

VI  Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 6500.00€.

(Ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama, navesti procijenjenu vrijednost javne nabavke za svaku partiju pojedinačno i njihov zbir).

Partija 1:____________________________________________________       __________ €

Partija 2:____________________________________________________       __________ €

Partija 3:____________________________________________________       __________ €, itd.

Ukupno:     __________ €

VII U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

VIII Način plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture

IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: 30.06.2014.g.

X  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Najniža ponuđena cijena                                          		    (

XI  Jezik ponude

Crnogodski

XII  Rok i mjesto za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju radnim danima od 08do 13 sati, zaključno sa 26.05.2014.g. godine do 12h sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa Škaljari bb-Zgrada obnove_.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom.

XIII  Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica ponuđača održaće se 26.05.2014.g godine u 12:15 sati, adresa Škaljari bb-Zgrada obnove,kancelarija službenika za javne nabavke.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke

_26.06.2014.g.

XV  Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.

XVI  Dodatne informacije

Ponuđači su dužni da ponudu dostave u skladu sa članom 29, 76 i 84 Zakona o javnim nabavkama. Nije predviđena mogućnost dostavljanja ponuda elektronskim putem.

Službenik za javne nabavke                               		Odgovorno lice naručioca – starješina

Kašćelan Slavica	 M.P.            	Dragan Roganović dipl.ing.građ

_____________________                                                               _________________________