CRNA GORA                       		         		                      Obrazac 9

Ministarstvo finansija             		              	Član 29 Zakona o javnim nabavkama

Uprava za javne nabavke

Naručilac DOO“Vodovod i kanalizacija“Kotor

Broj , 389

Mjesto i datum,13.02.2015.

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11)  JP“Vodovod i kanalizacija“Kotor objavljuje,

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

### ŠOPINGOM 01/15

I  Podaci o naručiocu

Naručilac:

| Naziv javne ustanove: | DOO“Vodovod i kanalizacija“Kotor |
| --- | --- |
| Ime i prezime službenika za javne nabavke: | Kašćelan Slavica |
| Adresa i sjedište naručioca: | Škaljari bb |
| Kontakt telefon: | 032/325214 | Broj faksa:032/325214 | E- mail adresa:vodovodnabavka@t-com.me |

II  Mjesto i datum objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom:

Portal Uprave za javne nabavke   www.ujn.gov.me

Dana 13 .02.2015.g.

III  Predmet javne nabavke:

(robe

( usluge

( radovi

IV  Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na održavanju kanalizacione mreže

45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

(cjelina

( po partijama (navesti partije)

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

V  Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova:

| SPECIFIKACIJA RADOVA - KANALIZACIJA |
| --- |
| R. br. | OPIS RADOVA | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena bez PDV-a | Iznos |
| 1 | Ručni iskop zemlje u terenu III i IV kategorije bez prisustva fekalija | m3 | 150,00 |  |  |
| 2 | Ručni iskop zemlje u terenu III i IV kategorije pod fekalijama | m3 | 150,00 |  |  |
| 3 | Razastiranje tampona, najmanje po 10 cm ispod, oko i iznad cijevi sa ručnim nabijanjem (nabavka i transport materijala je obaveza Vodovoda) | m3 | 50,00 |  |  |
| 4 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima do potrebne zbijenosti (vibro žabom ili vibro pločom) | m3 | 150,00 |  |  |
| 5 | Utovar viška materijala iz iskopa u kamion Vodovoda | m3 | 50,00 |  |  |
| 6 | Crpljenje fekalne vode iz rova muljnom pumpom (rad pumpe i agregata) | h | 100,00 |  |  |
| 7 | Sječenje sjekačicom asvalta ili betona jednostrano | m' | 50,00 |  |  |
| 8 | Razbijanje prethodno isječenog trotoara ili betonske površine debljine do 15 cm, mašinski (kompresor, pneumatski čekić) | m2 | 50,00 |  |  |
| 9 | Lomljenje većih kamenih blokova ili betonskih elemenata, ručno ili mašinski | m3 | 5,00 |  |  |
| 10 | Betoniranje trotoara ili betonskih površina debljine 12 cm uz prethodnu pripremu podloge. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal. | m2 | 100,00 |  |  |
| 11 | Izrada vodonepropusnih AB šahtova betonom MB30 sa izradom kinete. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad, alat, materijal i potrebnu oplatu, kao i uklanjanje iste nakon očvršćavanja betona. | m3 | 15,00 |  |  |
| 12 | Rad NK radnika u režiji | h | 300,00 |  |  |
| 13 | Rad KV majstora za građevinske radove | h | 150,00 |  |  |
| 14 | Rad KV majstora na vodoinstalaterskim radovima - popravka kanalizacionog cjevovoda raznih profila | h | 300,00 |  |  |
| 15 | Rad radnika na otčepljenju kanalizacionog cjevovoda, mašinski (ispiranjem pod pritiskom-woma ili električna sajla) | m' | 1000,00 |  |  |
| 16 | Ručno čišćenje kanalizacionog šahta i vađenje fekalnog materijala sa odvozom na deponiju | m3 | 10,00 |  |  |
| 17 | Vađenje i otčepljavanje potopnih kanalizacionih pumpi. Obračun po otčepljenoj pumpi. | kom | 5,00 |  |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
|  |  |  | PDV 19% |  |
|  |  |  | UKUPNO: |  |
| Napomene: |
| - Cijevni materijal (cijevi, spojnice i fazonski komadi) i poklopce šahtova obezbjeđuje Vodovod. |
| - Građevinski materijal (agregat, pijesak, cement) obezbjeđuje Vodovod. |  |
| - Jedinične cijene podrazumijevaju radove na čitavom kotorskom kanalizacionom sistemu. |

VI  Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 50000.00€.

(Ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama, navesti procijenjenu vrijednost javne nabavke za svaku partiju pojedinačno i njihov zbir).

Partija 1:____________________________________________________       __________ €

Partija 2:____________________________________________________       __________ €

Partija 3:____________________________________________________       __________ €, itd.

Ukupno:     __________ €

VII U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

VIII Način plaćanja: 30 dana po prijemi fakture

IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: godina dana

X  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Najniža ponuđena cijena                                          		    (

XI  Jezik ponude

Crnogorski

XII  Rok i mjesto za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju radnim danima od 08 do 12 sati, zaključno sa 27.02.2015.g. godine do 12h sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa Škaljari bb-Zgrada obnove_.

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom.

XIII  Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica ponuđača održaće se 27.02.2015. godine u 12:30 sati, adresa Škaljari bb-Zgrada obnove,kancelarija službenika za javne nabavke.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke

_27.03.2015.g.

XV  Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.

XVI  Dodatne informacije

USLOVI KOJE PONUĐAČ TREBA DA ISPUNI Zbog potrebe hitnih intervencija mašine, oprema i radnici izvođača potrebni za realizaciju ovog Ugovora, moraju biti stacionirani najdalje 15 km od sjedišta „Vodovod i kanalizacija Kotor“ doo; Angažovanje Izvođača je po potrebi. Izvođač mora biti u pripravnosti 24 sata na dan, 365 dana u godini; Sav potreban alat, mašine, oprema i radnici, kao i transport istog, za izvođenje navedenih radova su obaveza Izvođača; Obaveza Izvođača je da dođe na mjesto izvođenja radova odmah po pozivu ovlašćenog predstavnika Vodovoda; Količine u specifikaciji su orijentacione; Prevoz radnika, obezbjeđenje gradilišta i sl. je obaveza Izvođača radova; Ponuđač mora da ima zaposlene: najmanje jednog vodoinstalatera i dva NK radnika; Pored neophodnog alata, ponuđač mora da posjeduje potrebnu opremu i mašine za izvođenje radova (priložiti dokaz o posjedovanju): Kompresor i pneumatski čekić („kobra“) Muljna pumpa sbage preko 2kW i agregat odgovarajuće snage Vibro ploča ili vibro žaba Mašina za siječenje asfalta ili betona Uređaj za ispiranje kanalizacionog cjevovoda pod visokim pritiskom (tip „Woma“ ili sl.) -Nije predvidjeno dostavljane ponuda elektronskim putem. -Način komunikacije je fax (naznačiti da je za službenika za javne nabavka)ili mail:vodovodnabavka@t-com.me.

Službenik za javne nabavke                               		Odgovorno lice naručioca – starješina

Kašćelan Slavica	 M.P.            	Dragan Roganović dipl.ing.građ